Inhaltsverzeichnis

Prozessor	3

MASM	3

4 Universalregister (und weitere)	5

Akkumulator	5

Basisregister	5

Counterregister	5

Datenregister	5

Zahlendarstellung:	6

Debug (debugger zur Fehlersuche):	7

Flags:	8

Kontrollflags:	9

Auswertung der Flags	10

Schleife	11

Vergleiche	11

Sprünge	12

Vorzeichenlos:	0 < 7FH < 80H < 0FFH	12

Vorzeichenbehaftete:	80H < 0FFH < 0 < 7FH	12

Alle	12

Funktionsinterrupt 21h	13

ASCII – Steuerzeichen	13

Aufgabe 1	14

Problem: Ausgabe des falschen Wertes	14

Umrechnung Binär <-> ASCII	14

Reichweite von bedingten Sprungbefehlen (max 127 Bit)	15

Konstantenvereinbarung	Buch S.106	15

Tastenabfrage	16

Hexzahlen in Assembler	16

Übung Sägezahn	17

Stack	18

Stackoperationen	18

Stackoperationen Flag	19

Befehle CBW & CWD	20

Lange Dateinamen unter DOS	20

Besonderheiten bei JMP und CALL	21

INT - Befehl	21

physikalische Adresse	22

Registerpaare	22

Vereinbarungen	23

Variablen im Datensegment	24

Aufruf im Programm	24

Schiebebefehle	25

Rotationsbefehle	25

Syntax für alle Befehle (Schiebe- & Rotationsbefehle)	26

Weitere Befehle XCHG & JCXZ	27

ASCII und BCD Artihmetik	28

Mikroprozessor 8086 – interner Aufbau	29

Allzweckregister	29

Pointer- und Indexregister	29

Segmentregister	29

Befehlszeiger und Statusregister	29

Physikalische Adressierung	29

Adressüberlauf	29

Befehlsaufbau	30

a) Arithmetik	30

b) Dezimalarithmetik	30

c) Logikbefehle	30

d) Datentransfer	30

e) Stackbefehle	30

f) Sprünge und Aufrufe	30

g) Stringbefehle	30

h) Zeigermanipulation	30

i) Ein- / Ausgabe	30

k) Präfixe ( Vorsilbe	31

l) Systembefehle	31

m) Diverses	31

n) Fließkomma-Erweiterung	31

Adressierungsarten	31

# Prozessor

4004  		->... 8086		80286		80386		80486	       Pentium

(1971)					  16Bit				   32Bit		 64Bit

80126

Z80  Zilog 						       Pentium Pro

Pentium MMX

Pentium II

Pentium III

Pentium IV

?

Ziele:

- schneller

- Leistungssparender

- Kleiner

Programmierung:

- C / C++

- Pascal

- BASIC

- Assembler

- Java

# MASM

Macro Assembler 5.0

Quelltext schreiben			EDIT/NOTEPAD

NAME.ASM

Übersetzen (assemblieren) 		MASM

NAME.OBJ

Binden (linken)			LINK

NAME.EXE

Ausführen

Neue Prozessoren werden zuerst in Assembler programmiert

BIOS (basic input/output system)

Betriebssystem

Problem:		5 + 3 = ?

Lösung:		a) Taschenrechner

b) Kopf

c) Rechenschieber

d) Lehrer/Nachbar

e) abzählen

f) Abakus (kugelschieber)

g) Programmieren in C (++), BASIC

h) Maschinensprache

Taschenrechner:

unsichtbares			y

fest programmiert						sichtbares			x

2 Register		2 Zahlen

Ablauf			Taste 5 drücken

Taste + drücken					kopiert

Taste 3 drücken

Taste = drücken

8086 und Nachfolger:

# 4 Universalregister (und weitere)

## Akkumulator

z.B.

MOV	Ziel, Quelle

Kopiere Quelle nach Ziel

MOV AX, 0		; Register AX = 0

Kommentar

MOV AH, 3		; AH = 3

MOV AH,AL		; AH, AL

MOV AX, AL

## Basisregister

## Counterregister

## Datenregister

Taschenrechner: 			8…12 Stellen, Wertebereich z.B.  +10+99,

Dezimalkomma, Fließkomma, Dezimalsystem (0...9)

Prozessor / Digitaltechnik:		Basis 2     Dualsystem ( 0 ,1 )

verbunde von Bits:

Byte   	=  8 Bit

Word	=  2 Byte	= 16 Bit

Double Word	=  2 Worte	=  4 Byte	=  32 Bit

(DWord)

Nibble =  ½ Byte	=  4 Bit

# Zahlendarstellung:

Beispiel Byte

Ohne-						Mit-			Vorzeichen

28 Werte = 255

0. . . .255				-128. . .0. . .+127

0. . . .0FFH				 80H. . .0. . .7FH

00000000B. . . .11111111B		10000000B. . . 00000000B. . . 01111111B

= -			Vorzeichen

Programm 8086 für 5 + 3:

MOV AH, 5		; Register AH mit 5 laden

MOV AL, 3		; Register AL mit 3 laden

ADD AH, AL		; Register AH + AL und Ergebnis in AH speichern

Ziel		Quelle		AH = AH + AL

ODER:

ADD AH, 3		; Register AH + Konstante 3 addieren und Ergebnis in AH

Programm eingeben mit Programm „debug“

- Eingabe mit Befehl „ a „ und der Adresse z.B. „ 0100 „

- Jetzt Programm eingeben, am Ende noch ein paar  „ nop „

- schrittweises Ausführen mit „ t „ und Startadresse „ =0100 „

- mehrere Schritt mit „ t =0100 3 „ hier werden 3 Schritt nacheinander ausgeführt.

Oder

- komplett mit „ p =0100 3 „ Programm läuft durch

# Debug (debugger zur Fehlersuche):

Wichtige Befehle:

a 100		startadresse

assemble

u 100 108	endadresse (optinal)

startadresse

unassamble

d 100 108	endadresse (optinal)

startadresse

memory dump

t =100 3	anzahl der Befehle (optinal)

startadresse

trace

r ax		register zum Ändern

Auswertung von Rechenergebnissen: 	Buch S.75

Beispiel:

- wenn Ergebnis = 0, dann

- wenn Ergebnis negativ, dann beende Schleife

- wenn Übertrag vorhanden, dann addiere zum nächsten Wert

Steuerung des Programmablaufs durch Flags, abhängig von Rechenergebnissen.

MOV...		verändert keine Flags

NOP			verändert keine Flags

# Flags:

Debug

Zeroflag	ZF		ZF=0	letztes Ergebnis ungleich 0		NZ

ZF=1	letztes Ergebnis gleich 0		ZR

Signflag	SF		SF=0 	letztes Ergebnis größer gleich 0	PL

SF=1	letztes Ergebnis kleiner 0		NG

Entspricht dem MSB vom Ergebnis

Overflowflag	OF		OF=0	Vorzeichen unverändert		NV

OF=1	Vorzeichen überschrieben		OV

Carryflag	CF		CF=0	kein Übertrag				NC

CF=1	Übertrag				CY

Auxiliaryflag	AF		AF=0	kein Übertrag von Bit 3		NA

Hilfsübertrag			Nach Bit 4

AF=1						AC

Wird für BCD-Arithmetik benötigt

Kann nicht abgefragt werden!

Parityflag	PF		PF=0	ungerade Parität			PO odd

PF=1	gerade Parität				PE even

Wurde für Fehlersuche verwendet

Prüfung der unteren 8 Bit des Ergebnisses

Zählung der Zahl der „1“

PF ergänzt auf ungerade Zahl von „1“

# Kontrollflags:

Interruptflags	IF		IF=0	Interrupts gesperrt			DI

IF=1	Interrupts frei				EI

„Unterbrechungen“ durch Ereignisse von aussen (Mausbewegung, Tastendruck....)

Flag nicht abfragbar!

Directionflag	DF		DF=0	Zeichenkettenverarbeitung aufwärts	UP

DF=1	Zeichenkettenverarbeitung abwärts	DN

Wirkt nur bei Zeichenkettenbefehlen

Flag nicht abfragbar!

Trapflag	TF		TF => Einzelschrittmodus z.B. im Debug

Beispiele:

|  |  | OF | SF | ZF | AF | PF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0H |  |  |  |  |  |  |  |
| + 14H |  |  |  |  |  |  |  |
| 104H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | NV | PL | NZ | NA | PO | CY |

|  |  | OF | SF | ZF | AF | PF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44H |  |  |  |  |  |  |  |
| + 65H |  |  |  |  |  |  |  |
| A9H |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|  |  | OF | SF | ZF | AF | PF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29H |  |  |  |  |  |  |  |
| + 38H |  |  |  |  |  |  |  |
| 61H |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

|  |  | OF | SF | ZF | AF | PF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEH |  |  |  |  |  |  |  |
| - DEH |  |  |  |  |  |  |  |
| 00H |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

# Auswertung der Flags

Vor allem mit Sprungbefehlen

Bedingt					unbedingt

Abhängig von den Flags			unabhängig von den Flags

JMP Label

Name Sprungziel

Label		erstes Zeichen: Buchstabe; _ (unterstrich)

danach Ziffern oder Buchstaben

ohne Ä Ü Ö ß , ;

JO		jump on overflow		OF = 1		S. 137

JNO		jump on no overflow		OF = 0		S. 231

JZ		jump on zero			ZF = 1

JNZ		jump on no zero		ZF = 0

JS		jump on sign			SF = 1

JNS		jump on no sign		SF = 0

JC		jump on carry			CF = 1

JNC		jump on no carry		CF = 0

JP		jump on parity			PF = 1

JNP		jump on no parity		PF = 0

# Schleife

bevorzugt im CX-Register

Beispiel:

MOV CX, 10			Anzahl der Durchläufe

Schleife:

.

.				Schleifenkörper

.

LOOP Schleife	entspricht	DEC CX

JNZ Schleife

Label	Name frei wählbar

Vergleiche C++:

int cx;

for( cx=10; cx > 0; cx++ )

{ /* Scheifenkörper */ }

LOOP

nur mit CX

Achtung:	CX = 0

- 65536 Schleifendurchläufe!!!

# Vergleiche

MOV AX, 3

MOV BX, 5

SUB AX, BX		; AX =AX – BX

JZ			; Abfrage auf Gleichheit

JNZ			; Ungleich

JC			; BX > AX

JNC			; BX <= AX

Nachteile:

- Inhalt von AX überschrieben

- Geht nur bei vorzeichenlosen Zahlen

MOV AX, 3

MOV BX, 5

CMP AX,BX

Compare	AX bleibt erhalten

Abfrage durch spezielle Sprungbefehle

# Sprünge

## Vorzeichenlos:	0 < 7FH < 80H < 0FFH

JA		jump on above

=							>	AX > BX

JNBE		jump on not below or equal

JAE		jump on above or equal

=							>=	AX >= BX

JNB		jump on not below

JB		jump on below

=							<=	AX <= BX

JNAE		jump on not above or equal

JBE		jump on below or equal

=							<	AX < BX

JNA		jump on not above

## Vorzeichenbehaftete:	80H < 0FFH < 0 < 7FH

JG		jump on greater

=							>

JNLE		jump on not less or equal

JGE		jump on greater or equal

=							>=

JNL		jump on not less

JL		jump on less

=							<

JNGE		jump on not greater or equal

JLE		jump on less or equal

=							<=

JNG		jump on not greater

## Alle

JE		jump on equal

=							=

JZ		jump on zero

JNE		jump on not equal

=							!=

JNZ		jump on not zero

JAE = JNB = JNC

Compare ‘CMP’ arbeitet wie ‘SUB’ nur wird das Ergebnis nicht im Zielregister gespeichert.

# Funktionsinterrupt 21h

Schnittstelle zum Betriebssystem

Standartfunktion

z.B. Zeichen lesen/schreiben

Programm beenden

Beispiel:	Taste einlesen mit Echo

.

.

.

MOV AH, 01H 		; Funktionnr. -> AH

INT 21H			; Betriebssystemaufruf

; in AL ein gegebenes Zeichen

Zeichen ausgeben:

.

.

MOV AH, 2			; Funktionnr. -> AH

MOV DL, '*’			; DL-Register mit Zeichen * laden, für Ausgabe

INT 21H			; DL-Register ausgeben

Programm beenden

.

.

MOV AH, 4CH

MOV AL, 0			; Fehlercode (errorlevel) 0

INT 21H

MOV AX, 4C00H

# ASCII – Steuerzeichen

Löst Funktion aus

z.B. Zeilenvorschub

# Aufgabe 1

## Problem: Ausgabe des falschen Wertes

Lösung:

# Umrechnung Binär <-> ASCII

Eingabe			Binärwert

'0’  30h			00h

'9’  39h			09h

# Reichweite von bedingten Sprungbefehlen (max 127 Bit)

cmp al, 1bh

je ende			<- 	relative jump out of range

bei “großem“ Programm

Lösung:

cmp al, 1bh

jne noende

jmp ende

noende:

# Konstantenvereinbarung	Buch S.106

- Möglichkeit

EQU

Equate (gleichsetzen)

Beispiele:

cr equ 0dh	/ Wagenrücklauf

lf equ 0ah	/ Zeilenvorschub

esct equ 1bh	/ ESC-Taste

MWSt equ 16	/ Mehrwertsteuer

mov ax, MWSt

cmp al, esct		Textersetzung durch 1bh

lade equ mov

lade ax, 5 (mov ax, 5)

- Möglichkeit

=

Beispiel:

cr = 0dh	     nur numerische Werte!

Unterschied zwischen „EQU“ und „=“,

mit „EQU“ kann ein Name nur einmal vergeben werden

bei „=“ kann beliebig oft umdefiniert werden.

Zahl EQU 10			Zahl = 10

Zahl EQU 20			Zahl = 20

Assemblerfehler!			Funktioniert

„=“ sehr selten in Programmen

# Tastenabfrage

# Hexzahlen in Assembler

Erstes Zeichen immern eine Ziffer!!!

AH		Register

Zahl 10

0AH		Zahl 10 (eindeutig)

# Übung Sägezahn

Anzahl

********				Anzahl equ 6

*				Zeichen equ '*’

*

*

*

********	Zeichen

1. 	Anzahl mal Zeichen ausgeben

2. 	Carrige Return / Linefeed

3. 	Leer = Anzahl - 2

4. 	Leer mal Leerzeichen ausgeben

5. 	Zeichen ausgeben

6. 	Carrige Return / Linefeed

7. 	Leer erniedrigen

8. 	wenn > 0

9. 	Tastenabfrage (wenn keine, dann noch mal)

10. 	Programmende

cr      equ     00dh

lf      equ     00ah

Anzahl  equ     6

Zeichen equ     '*'

;----------------------------------------------------------------------------

prog    segment

assume  cs:prog

start:  	mov cx, Anzahl

mov dl, Zeichen

mov ah, 2

schl1:  	int 21h

loop schl1

call vorsch

mov bh, Anzahl

sub bh, 2

weiter: 	mov ch, 0

mov cl, bh

mov dl, 20h

mov ah, 2

schl2:  	int 21h

loop schl2

mov dl, Zeichen

mov ah, 2

int 21h

call vorsch

dec bh

jz taste

jmp weiter

taste:  	mov ah, 1

int 16h

jz start

jmp ende

;----------------------------CR + LF-----------------------------------------

vorsch: 	mov dl, cr

mov ah, 2

int 21h

mov dl, lf

int 21h

ret

;----------------------------------------------------------------------------

ende:   	mov     ax, 4c00h

int     21h

;............................................................................

prog    ends

;----------------------------------------------------------------------------

end     start

Rückgabewerte bei Unterprogrammen

8Bit

Wert in AL ablegen

16Bit

Wert in AX ablegen

32Bit

Wert in DX (obere Hälfte) und AX (untere Hälfte)

# Stack

Temporärer Zwischenspeicher für

- Rücksprungadressen

- Registersicherung

- Flagsicherung

wird verwaltet vom Prozessor

LIFO	last in, first out

.

.

.

(Equates)

.

.

.					Verwendung

Stapel		Segment	Stack

DW 128 DUP (?)

Name		define word		duplikate

Stapel		Ends

Prog		Segment

Assume CS:Prog, SS:Stapel

## Stackoperationen

PUSH	Register		; Register -> Stack 16Bit

POP	Register		; Register <- Stack 16Bit

Beispiel:

PUSH AX

MOV AX, 0

ADD AX, CX

.

.

POP AX

Im Unterprogramm:

CRLF		PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 2

MOV DL, CR

INT 21H

MOV DL, LF

INT 21H

POP DX

POP AX

RET

## Stackoperationen Flag

PUSHF			; Flagregister -> Stack

POPF				; Flagregister <- Stack

Beispiel:

PUSHF

POP AX	; Flags -> AX

Aufgabe 7

( Erweiterung Multiplikation/Division

1. Schritt

Multiplikation

- Erweiterung Operanteneingabe

- Rechenoperation *

2. Schritt

Erweiterung der Ausgabe

-9 ... 0 ... 81

Register mit Ergebnis (Hexzahl)

: 10

Quotient		Rest

AL			 AH

10er			 1er

# Befehle CBW & CWD

CBW

( converrt byte to word

AL       AX	fest!!!

z.B.

00....7Fh ( 0000....007Fh

80h..FFh ( FF80h...FFFFh

für vorzeichenbehaftete Zahlen

CWD

( convert wort to double

AX     DX:AX	fest!!!!

Obere/Untere Hälfte

# Lange Dateinamen unter DOS

Namenskonvention	8	+	3

Dateiname		Erweiterung

z.B. AUFGABE7.ASM

ein langer Dateiname im Verzeichnis:

AUFGABE_MIT_DIVISION.ASM

(AUFGAB~1.ASM		DOS-Name

8 Zeichen

mehrere lange Dateinamen im Verzeichnis

AUFGABE_MIT_ADDITION.ASM 	( AUFGAB~2.ASM

AUFGABE_TEXT.ASM			( AUFGAB~3.ASM

AUFGABE_TEXT2.ASM			( AUFGAB~4.ASM

AUFGABE_4711.ASM			( AUFGAB~1.ASM

# Besonderheiten bei JMP und CALL

JMP Label		(	JMP 	8Bit Adressoffset

+127	-128 Bytes weit

(	JMP	16Bit Adressoffset

innerhalb des aktuellen Segments CS unverändert

(	JMP	32Bit Adresse

CS und IP verändert

JMP FAR Label

ohne Angabe

= NEAR

CALL Label		(	CALL	16Bit Adressoffset

Innerhalb des aktuellen Segments CS unverändert

Zurück mit RET

(	CALL	32Bit Adresse

CS(Codesegment) und IP(Instruktionpointer) verändert

Zurück mit RETF

CALL FAR Label

# INT - Befehl

INT	Zahl

( 	0...255

0...0FFh	( Nummer eines Tabelleneintrags im sog. Interrupt-Table

0.8

INT 1				INT 21h

an Adresse 0.84h .. 0.87h

0.4							(Berechnung: in DEZ umwandeln * 4 in HEX wandeln)

Interrupt-Tabelle

- liegt im RAM ganz unten

INT 0				- wird vom BIOS initialisiert

und vom Betriebssystem angepasst

0.0

INT (Sicherung von CS, IP, Flag)

Byte						    ( 	CALL FAR

PUSHF

Rücksprung für Interruptroutinen

(	IRET

# physikalische Adresse

( an den Prozessorpins meßbare Adresspegel

ürsprüngliche 	20Bit	(8086, 1MB)

heute		32Bit	(P IV, 4GB)

physikalische Adresse = Segment Adresse	* 16	+  Offset-Adresse

* 10h

20Bit			16Bit				16Bit

CS				  IP

Beispiel:

CS	:	IP		physikalische Adresse

053Ah		0001h	=	053A1h

0B00h		0800h	=	0B800h

0123h		ABCDh =	0BDFDh

Eindeutiges Ergebnis

1A3Dh		0005h			1A3D5h

bevorzugt

1A0Dh		0305h

190Dh		1305h

.

.

usw.

Mehrdeutige Ergebnisse

## Registerpaare

CS : IP		Codesegment: Instructionpointer ( Programm

( wird vom Betriebssystem gesetzt

SS : SP	Stacksegement: Stackpointer	( Stack

( wird vom Betriebssystem gesetzt

SS : BP	Basepointer	für Hochsprachen mit Assembler

Ansonsten freies Register!!!

DS : BX	Datensegment: Basisregister ( Daten

DS : DI	Datensegment: Destinationindex ( Daten

DS : SI		Datensegment: Sourceindex ( Daten

Wird vom Programmierer gesetzt!!

ES wie DS Extrasegment

FS

GS

Segmente

FFFFFh

1000Fh

0FFFFh

CS= 1

CS = 0						 64k

00010h

00000h

# Vereinbarungen

DW 	Define word   z.B.  DW  ? (  beliebiger Wert

DW 0

DW 1234

Byte        Byte

DW AB

DUP         duplicate

DW  ?

DW  ?	besser	DW ?, ?, ?, ?,  noch besser	DW 4DUP (?)

DW  ?

DW  ?

z.B.     DW 4 DUP (0,20)

Worte

DW 4 DUP(5,2,DUP(?))=

DB              define byte   z.B.  DB 0,15, 0Ah, „X“

DB „H“

DB „a“

DB „l“		besser           DB „H“,“a“,“l“,“l“,“o“,	noch besser „Hallo“

DB „l“

DB „o“

DD 	define double		z.B. DD 5        0 0 0 0 0 0 0 5h

32 Bit

Beispiel:

DW 3 + 4 * 5 ,?, „ab“,0

DB  3 + 4 * 5 ,?, „ab“,0

berechnet durch Assembler

CR EQU  0Dh

LF EQU  0Ah

DB „ Hallo“, CR, LF; „&“	Endekennung für Funktion 9 Int 21h

MWST EQU 15

DB MWST

DB 2*MWST

DB MWST/3  (nur ganzzahliger Anteil)

# Variablen im Datensegment

Variable1 	DB	?

Variable2	DW	?

## Aufruf im Programm

MOV * Variable1, 12

CMP AL, Varaible1

MOV * Variable, 12

ADD Variable2, AX

Daten im ES		Assume…., ES:Daten

MOV AX, Daten

MOV ES, AX

MOV ES, Variable1, AL

Segmentoverride (überlagern/überschreiben)

Für jeden Befehl neu!

# Schiebebefehle

SHL

( 	shift left

SAL

( 	shift arithmetic left

SHR

( 	shift right

SAR

( 	shift arithmetic right

# Rotationsbefehle

ROL

( 	rotate left

RCL

( 	rotate with

carry left

ROR

(	rotate right

RCR

- rotate with

carry right

## Syntax für alle Befehle (Schiebe- & Rotationsbefehle)

SHL	Register/Speicher, 1

Ab 386 auch andere Werte möglich

SHL 	Register/Speicher, CL

so oft wie im Wert in CL Register (Nur CL möglich)

Übung:

- ASCII-Zeichen von Tastatur lessen

- Binärwert dazu ausgeben

Lösung: siehe Programm “biaener.asm”

Logische Befehle

AND 		Bits ausmaskieren                 "0"setzen

Im Beispiel : oberes Nibbel

OR						"1" setzen

XOR						Bits invertieren

Exclusive OR

NOT

1er Komplement

NOT Register/Speicher

Syntax zu AND, OR, XOR

AND Ziel,Quelle ;	Ziel= Ziel ( Quelle

TEST		Test 	Ziel,Quelle

wie AND, aber Ergebnis wird nicht im Zielregister gespeichert; Auswertung

über Flags

z.B.:

AH 	= 34H

TEST	AH,4		ZF = 0

JNZ …	;Abfrage, ob BIT = 1

JZ		;Abfrage, ob BIT = 0

Übungsaufgabe:

- Eingabe eines / zwei Zeichen

- Ausgabe des Hexwertes

z.B.	A	41h

a	61h

- 3.Unterprogramme

NBLASC

Untere Hälfte von AL in HEX ausgeben

AL = X 0...X 9, XAh …XFh

BYTASC

Ausgabe von AL in HEX

AL = 3Bh

WRDASC

Ausgabe von AX in HEX

# Weitere Befehle XCHG & JCXZ

XCHG		Operant1, Operant2

( exchange tauchen

z.B. XCHG 	AX,BX

JCXZ		Label

( springe, wenn CX = 0

#### Übung

- Verwendung des Unterprogramme NBLASC BYTASC WRDASC (bereits vorhanden)

- Neue Unterprogramme

ASCNBL : 	Eingabe einer einstelligen Hexzahl

Speichern in AL

ASCBYT :	zweistellige Hexzahl  -> AL

ASCWRD :	vierstellige Hexzahl -> AX

# ASCII und BCD Artihmetik

AL 				   BIN

3	    7	   HEX

zu 2)		39H	('9')				30H	('0')

+	31H	('1')			+	30H	('0')

6AH	'1' '0'				60H	 '0'

('S')					('’')

ASCII-Korrektur			ASCII-Korrektur	AAA, AAS

30H					30H

31H

zu 3)		09H	9				07H	7

+	01H	1      			+	01H	1

0AH ( 10				08H =  8

BCD-Korrektur			BCD-Korrektur	DAA, DAS

+6

10H					08H

A…F	Pseudotetraden dürfen bei BCD-Zahlen nicht auftreten!!!!

Ungepacktes BCD:			37H

AAA

ASCII Adjust After Addition

Beispiele siehe Arbeitsblatt

AAS

ASCII Adjust After Subtraction

Beispiele siehe Arbeitsblatt

AAD

ASCII Adjust for Division

Beispiele siehe Arbeitsblatt

AAM

ASCII Adjust for Multiplication

Beispiele siehe Arbeitsblatt

DAA

Decimal Adjust After Addition

Beispiele siehe Arbeitsblatt

DAS

Decimal Adjust After Subtraction

Beispiele siehe Arbeitsblatt

# Mikroprozessor 8086 – interner Aufbau

## Allzweckregister

AX	BX	CX	DX	16 Bit		ab386	E…	32Bit

AH	      AL

8Bit

## Pointer- und Indexregister

SP	Stackpointer

BP	Basepointer

DI	Destination Index

SI	Source Index

## Segmentregister

SS	Stack Segment

CS	Code Segment

DS	Daten Segment

ES	Extra Segment

## Befehlszeiger und Statusregister

IP	Instruction Pointer		F	Flag

## Physikalische Adressierung

Segment * 10H (16) + Offset

16 Bit		  16 Bit ( 20 Bit ( 1 MB

8086!

## Adressüberlauf

Nur 8086!!

## Befehlsaufbau

1…6 Byte pro Befehl

Befehlswarteschlange 8086: 6 Byte

1 Byte: NOP

2 Byte: INT

3 Byte: MOV AX, 0H

4 Byte: CMP AX, 0H

5 Byte: JMP FAR

6 Byte: CMP ES: WORDPTR Wert, 0H

### a) Arithmetik

ADD, ADC, SUB, SBB, INC, DEC, CMP, MUL, DIV, IMUL, IDIV, NEG, CBW, CWD

### b) Dezimalarithmetik

AAA, AAD, AAM, AAS

DAA, DAS

### c) Logikbefehle

AND, OR, XOR, NOT, TEST

SAE, SAR, SHL, SHR, RCL, RCR, ROL, ROR

### d) Datentransfer

MOV, XCHG, LAHF, SAHF

(LEA, BX, Test	(	MOV BX, OFFSET TEXT) (LDS, LES)

CLC, STC, CMC, 	CLI, STI,CLD,STD

### e) Stackbefehle

PUSH, POP, PUSHF, POPF, (ENTER, LEAVE)

### f) Sprünge und Aufrufe

JMP, JA….JZ, CALL, RET, LOOP (LOOPZ, LOOPNZ)

INT (IRET, INTO)

### g) Stringbefehle

(MOVS, CMPS, STOS, LODS, SCAS)	Strings ( Byte und Word

### h) Zeigermanipulation

(LEA, XLAT)

### i) Ein- / Ausgabe

IN, OUT (INS, OUTS)

### k) Präfixe ( Vorsilbe

DS: 	ES:	CS:	SS: Segmentoverride	MOV AX, ES:wert

(REP,REPZ,REPNZ) ( alle Befehle mit Stringbefehlen

LOCK

### l) Systembefehle

(HLT) ( Halt

### m) Diverses

NOP

### n) Fließkomma-Erweiterung

(FWAIT, FADD, FSUB, FSIN, FCOS, FSQRT….FNOP)

# Adressierungsarten

1) unmittelbare Adressierung (Immediate, Konstanten-Befehl)

Beispiel:	MOV 	AX, 5

CMP	BX, 0FFH

ADD	CL, 9

2) Register-Adressierung

Beispiel:	MOV 	AX, BX

CMP	BX, DX

ADD 	CL, DH

3) direkte Adressierung

Beispiele:	MOV 	WERT, AX

CMP	BX, SUMME

ADD	CL, STUNDE

Datensegment enthält folgende Definition:

WERT		DW	?

SUMME	DW	3466

STUNDE	DB	12

4) indirekte Adressierung (mit BX, SI, DI in DS & ES / mit BP in SS)

Beispiele:	MOV 	BX, OFFSET ZELLEN

MOV	[BX], AX			[BX] = Zeiger

CMP	DX, [BX]

ADD 	BX, 2

ADD	CL, [BX]

Datensegment enthält:

ZELLEN		DW	10 DUP (?)

Weiteres Beispiel:

CLEAR	DB	30 DUP (?)

Aufgabe: alle Elemente auf 1

mit direkter Adressierung:

MOV 	BYTE PTR CLEAR,1

MOV	BYTE PTR CLEAR+1,1

MOV	BYTE PTR CLEAR+29,1

mit indirekter Adressierung:

LEA	BX, CLEAR	; MOV BX, OFFSET CLEAR

MOV	CX, 30

Schleife:

MOV BYTE PTR [BX],1

INC BX

LOOP Schleife

ÜBUNG:

-	Einlesen einer Zeichenkette (max. 20 Zeichen)

Beendung mit <Enter> möglich

-	Ausgabe der eingelesenen Zeichenkette

-	Ausgabe der Zeichenkette rückwärts

z.B.	Zeichenkette

Zeichenkette

etteknehcieZ

# Text boxes

Fenster

Speicher, Register

EAX

Ab 286

MSB

?

x

y

5

5

x

y

5

3

5

x

y

8

Meist 0

x

y

32 BIT

LSB

16 Bit

AX

8 Bit

AH

8 Bit

AL

16Bit

8Bit

8 Bit

BH

BX

16 Bit

LSB

8 Bit

BL

32 BIT

MSB

EBX

Ab 286

8 Bit

CL

8 Bit

CH

CX

16 Bit

LSB

32 BIT

MSB

ECX

Ab 286

8 Bit

DL

8 Bit

DH

DX

16 Bit

LSB

32 BIT

MSB

EDX

Ab 286

L, aus         H, an

0

0

1

1

2

2

255

254

255

254

borrow

carry

80

+ 127

-128

7F

carry

borrow

Überlauf

7

4

3

0

4 Bit

4 Bit

Ersetzbar durch

Start

Zeichen ohne Echo einlesen

ESC

?

Nein

Ja

1

< „ 0 „

Nein

Ja

Ja

Nein

> „ 9 „

Pieps

ausgeben

Zeichen ausgeben

Ende

1

-30h

+30h

Bevorzugt am

Programmanfang

Assemblerprogramm:

Start:		mov ah, 8		; Funktionsnr. -> AH

int 21H		; Taste ohne Echo lesen

cmp al, 1bH		; Vergleich mit ESC

je ende		; bei Gleichheit

cmp al, '0’		; Vergleich mit Zeichen '0’

jb fehler		; wenn kleiner '0’

cmp al, '9’		; Vergleich mit Zeichen '9’

ja fehler		; wenn groesser '9’

mov dl, al		; Zeichen für Ausgabe nach DL kopieren

mov ah, 2		; Funktionnr. -> AH

int 21h		; Ausgabe von DL-Register

jmp ziffer2

fehler:		mov dl, 07h		; Zeichen für Ausgabe nach DL (Bell)

mov ah, 2		; Funktionnr. -> AH

int 21h		; Ausgabe von DL (Bell)

jmp start		; Sprung an den Programmstart

ziffer2:

ende:

nein

ja

Schleife

Taste

gedrückt

?

Ende

Programm soll nicht auf Taste warten!

mov ah, 6

mov dl, 0ffh 	; kein Zeichen !

int 21h 	; Tastentest

jz weiter 	; keine Taste

cmp al, esct	; ESC-Taste gedrückt

jnz weiter

jmp ende

optional

(nicht eindeutig)

Reserviert 128 Worte beliebigen Inhalts

Immer gleich viel PUSH und POP Anweisungen

Offset low

Offset high

Segment low

Segment high

Ab 386!!

CS ( „Fenster“ von 64k, das über den Speicher wandert

Laufrichtung

Programmzähler

Laufrichtung

Stackpointer

?      ?      ?     ?

0    0      0      0

3    4      1      2

B             A

0     20     0     20     0     20     0     20  20

0       15       ?         0Ah       „X“

05    0     0     0

23      0      ?      ?      b      a     0     0

23      ?      a        b       0

Im Datensegment

* Angabe der Verarbeitungsbreite notwendig!

BYTE 		PTR

WORD	PTR ( Pointer

Physikalische Adresse wird gebildet aus

DS und Variable2

(Adresse)

0

CY

Bit 7 (bzw. 15)

Bit 0

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

0

identisch

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

0

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

Bit 0

Vorzeichenbit bleibt erhalten

Bit 7 (bzw. 15)

CY

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

Bit 0

Bit 7 (bzw. 15)

CY

0 0 1 1

0 1 1 1

- 55dez (mit und ohne Vorzeichen)

- '7' ASCII Zeichen

256 Zeichen

3) 	37 BCD ( Zahl, gepacktes BCD

10er	1er	00..99	 100Werte

03H

07H

AL

AH

Stringbefehle

Ab 386:

FS und GS

/

/

/

/

/

OF

DF

IF

TF

SF

ZF

AF

/

/

PF

CF

MSB

LSB

00000H

FFFFFH

auf  nächste Zelle

1MB

DS = FFFFH

BX = 0FH

MOV AX, [BX]

AL aus FFFFFH

AH aus 00000H

Bei 8086 ohne Fehlermeldung!!

Noch zulässig DI, SI