Do., 19.02.2004

Microcontroller 8051

Ursprünglich von Intel, inzw. nur noch verbesserte Nachbauten erhältlich.

µC = µP + Speicher + I/O

(input output

- Schaltausgänge

- Eingänge

- I²C (inter ic bus, Unterhaltungselektr.)

- CAN-Bus (Automotive)

- ...

( 	RAM (immer)

ROM

Flash

Anwendungen:

Unterhaltungselektronik (Fernbedienung,TV,Receiver,VCR usw.)

SPS (S5:8051)

Tastatur (PC:8048)

Maus

Herzschrittmacher

Wettersonde

Handy

8051: 8-Bit-Rechner, optimiert für Steuerungsaufgaben

zentrales Register:	A	8Bit (für logische/arithmet.Operationen)

Jedes Prozessorregister liegt im RAM ( lassen sich auch mit einer Adresse ansprechen

Programm- und Datenspeicher getrennt, jeweils 64kByte !

3 verschiedene Speichertypen:

- Programmspeicher ( (E)(P)ROM, Flash (RAM)	64kByte

- ext. Datenspeicher ( RAM				64kByte

- int. Datenspeicher ( RAM				256Byte

interner Datenspeicher:

FF	------------------	255

SFR				special function register:

Prozessorregister

80	------------------	128

7F					127

frei

50	------------------	80

4F	------------------	79

"verbotene			Speicherzellen für Monitor

Zone"		( DEBUG, Grundfunktionen

30	------------------	48

2F					47

frei				Speicherzellen, bitadressierbar

>>	32.0 ist Zelle 32, Bit 0

20	------------------	32

1F		R7...		31

R0			Registerband 3

18	------------------	24

17		R7...		23

R0			Registerband 2

10	------------------	16

0F		R7...		15

R0			Registerband 1

08	------------------	08

07		R7...		07(*)

R0			Registerband 0

00	------------------	00	->	Umschaltung über Flags im

PSW (programm status wort)

(*)Stackpointer nach RESET, SP arbeitet aufsteigend

(im Gegensatz zum 8086!)

04.03.2004

Adressierungsarten

- unmittelbare Adressierung (immediate)

|--> Quelle ist eine #Konstante

>>	#5			<-->		5

Konstante 5			Speicherzelle 5 !

#0101B

#0FH

#'A'

MWST EQU 16

...

MOV A,#MWST

- Register-Adressierung

A	Akkumulator

B

R0

...

R7	im aktuellen Registerband

DPTR	Datapointer	16-Bit-Register

C	Carry		1-Bit

- direkte Adressierung

>> MOV A,7	Inhalt der Speicherzelle 7 nach A kopieren

0...255 bzw. 0...0FFH (interner Datenspeicher)

- indirekte Adressierung

8086:MOV AX,[BX] AX wird mit Inhalt des Speichers geladen, auf den BX zeigt

AX = *BX;

@R0	\

@R1	/im internen Datenspeicher

@DPTR im externen Datenspeicher

Befehle

- arithmetisch

ADD		ADD A,R0

ADD A,0E0H

ADD A,#5

ADDC		addiere mit Carry

ADDC Ziel, Quelle

SUBB		subtrahiere mit Borrow	kein SUB !

INC

DEC

INC DPTR	bei DPTR nur INC !

MUL AB	AB = A*B

A: unteres Byte

B: oberes Byte des Ergebnisses

DIV AB	A/B

A: ganzzahliger Anteil

B: Rest

DA A	Dezimalkorrektur

- logische Befehle

ANL	Ziel = Ziel ^ Quelle

ORL	Ziel = Ziel v Quelle

XRL	Exklusiv-Oder

CLR	auf 0 setzen >> CLR A

CPL	Ziel = ZielNICHT >> CPL A

RL A		Rotation (kein Schieben)

RLC A

RR A

RRC A	nur in A !

SWAP A	Halbbytes von A(nur A!) tauschen

- Datentransfer

MOV		Ziel und Quelle interner Datenspeicher

MOV DPTR,#16-Bit-Wert

MOVC		Ziel im internen Datenspeicher

Quelle im Programmspeicher (C=Code)

MOVX		Ziel im internen Datenspeicher

Quelle im externen Datenspeicher

PUSH

POP

XCH A,...	Exchange,Tausch

XCHD A,...Exchange low digit (=untere 4 Bit)

11.03.2004

- Bitoperationen	1-Bit

CLR	Bit		;Bit löschen

>>	CLR	C

CLR	32.0	->Zelle 32 Bit 0,

Zelle muss bitadressierbar sein !

SETB	Bit		;Bit setzen

CPL	Bit		;Bit invertieren

MOV	C,Bit	;Bit kopieren

MOV	Bit,C

ANL	C,Bit	;C = C ^ Bit

ANL	C,/Bit	;C = C ^ /Bit

ORL	C,Bit	;C = C v Bit

ORL	C,/Bit	;C = C v /Bit

XRL nicht auf Bitebene !

>>Einzelbitverarbeitung

A = X ^ /Y v /X ^ Y

32.0			32.1

MOV C,32.0

ANL C,/32.1

MOV 32.2,C -----

MOV C,32.1	 |

ANL C,/32.0	 |

ORL C,32.2   <--

- Sprungbefehle

JC			;C = 1 ?

JNC			;C = 0 ?

JZ			;A = 0 ?

JNZ			;A =/= 0 ?

JB	Bit,Label	;Bit = 1 ? wenn ja, jmp Label

JNB	Bit,Label	;Bit = 0 ? wenn ja, jmp Label

JBC	Bit,Label	;Bit = 1 ? wenn ja, lösche Bit und jmp

DJNZ	Operand,Label	;'LOOP' mit angebbarem Zählregister

-->(decrement and jump on no zero)

CJNE	Operand1,Operand2,Label

-->(compare and jump on not equal)

Vorzeichenloser Vergleich !

Nach dem CJNE-Befehl	C=0	Operand1 >= Operand2

C=1	Operand1 <  Operand2

SJMP	Label	;Sprungziel innerhalb –128...+127 Bytes

-->short jmp

AJMP	Label	;Sprungziel innerhalb 4k

-->absolute

JMP	Label

-->long

JMP	@A+DPTR	;indirekter Sprung 'MOV IP,[A+DPTR]'

>>		MOV DPTR,#TABELLE

MOV A,...

JMP @A+DPTR

...

TABELLE:	AJMP Ziel1

AJMP Ziel2

AJMP Ziel3

AJMP Ziel4

- Aufrufe

ACALL		;Unterprogramm innerhalb 4k

LCALL

RET

RETI			;Rücksprung aus Interrupt

- Sonstige

NOP			;nix

18.03.2004

Arbeiten mit dem Assembler

[siehe auch ESS\EASM51.DOC]

[MENU.PAR:Editor-Pfad ändern,

Schreibschutz aufheben attrib roh.a51 -r]

Starten des Assemblers:

C:\...\ESS>menu dateiname_ohne_Extension (.a51)

-->	keine Makros

-->	kein Link

sonst. (Pseudo-Opcodes):

EQU; DB; DS (define space := dup)

END	(ohne Marke)

ORG	(origin = Ursprung)

Festlegen der nächsten verwendeten Speicherzelle

arithmetische Ausdrücke	(TEST+5)

Zahlenformate:	H (Hex)

B (binaer)

ohne (dezimal)

Zeichen:		'A','Text'

Sprungmarken (Label) mit und ohne ':' zulässig

Befehle und Direktiven (END, ORG, DB,...) müssen großgeschrieben werden!

Konstanten/Marken werden nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden (Wert =/= WERT =/= wert)

Konstanten/Marken müssen in der ersten Spalte stehen

|			|

cr EQU 0dH	|

|

Anfang:	<----

MOV A,#5	<--Befehle dürfen nicht in der ersten

Spalte beginnen

Anschluß der Hardware / Dateierstellung

- Steckernetzteil auf 6V

- Klinkenstecker erst in Controllerboard stecken,

danach Netzstecker!

- serielles Verbindungskabel in COM1 am PC (oben)

einstecken

- Programm erstellen:

- C:\...\ESS>menu dateiname (8 Zeichen ohne Umlaute!)

* Editieren (E)	<--

* Assemblieren (A) ----| Fehler

* V24

- RESET durchführen		<-- sonst -----------|

- <CTRL-D> für Download des Programms ('file transfer complete')

- x (execute) Startadresse, meist 4100

- <ESC> Rückkehr zum Menü

* eXit to dos oder nochmal oben anfangen

Anhang und Links:

http://www.hoeben.com/Bool8051.pdf  (u.a.)

http://www.ieap.uni-kiel.de/surface/ag-berndt/lehre/fpmc/

http://www.specs.de/users/danni/indexg.htm

http://www.fbi.fh-darmstadt.de/~komar/8051-Befehle-gesamt.pdf

This document: © www.8085.info 2004