Steuerungs- und Regelungstechnik

Microcontroller 8051

(   Intel

µController = µProzessor + Speicher + I/O

(  Input / Output

- Schaltausgänge

- Eingänge

- I²C (Inter IC Bus) (Unterhaltungselektronik)

- CAN - Bus

(   - RAM

- ROM

- Flash

Anwendungen:

Unterhaltungselektronik, SPS, Tastatur, Maus, Herzschrittmacher, Wettersonden

8051

(   	8 Bit Rechner

optimiert für Steuerungsaufgaben

Zentrales Register 	A ( 8 Bit (für Logische und Arithmetische Operationen)

jedes Prozessorregister liegt im RAM

( lassen sich auch mit einer Adresse ansprechen

Programm- und Datenspeicher sind getrennt, jeweils 64 kByte!

3 verschiedene Speichertypen

- Programmspeicher ( (E)(P)ROM, Flash (RAM) 64 kByte

- externer Datenspeicher( RAM 64 kByte

- interner Datenspeicher ( RAM 256 Byte

interner Datenspeicher

FF                	255

SFR		Special Funktion Register ( Prozessorregister

80			128

7F		  	127

frei

50			 80

4F			 79

Speicherzellen für Monitor

30			 48				       (  DEBUGG, Grundfunktionen

2F			 47

Speicherzellen, bitadressierbar z.B. 32.0 (SPS)

20			 32						      Zeile 32, Bit 0

1F		  R7	 31

Registerband 3

18		  R0	 24

17		  R7	 23

Registerband 2			Umstellung über Flags

10		  R0	 16						im PSW

F		  R7	 15						(Programstatuswort)

Registerband 1

8		  R0	   8

7		  R7	   7     (	Stackpointer nach RESET, SP arbeitet aufsteigend

Registerband 0

0		  R0	   0

Adressierungsarten

- unmittelbare Adressierung (immediate)

(  Quelle ist eine # konstante

Beispiele:

#5  ((	5

konstante 5  	Speicherzelle 5 !

#0101B

#0FH

#’A’

MWST EQU 16

...

MOV A,#MWST

- Register - Adressierung

A	Akkumulator

B

R0

R7

DPTR  Datapointer

16 Bit Register

C	Carry

- direkte Adressierung

Beispiel:

MOV A,7

Inhalt der Speicherzelle 7 nach A kopieren

0 ... 255 bzw. 0 ... 0FFH (interner Datenspeicher)

- indirekte Adressierung

(8086 : MOV AX,[BX]

AX wird mit Inhalt des Speichers geladen, auf den BX zeigt AX =*BX)

@R0

@R1	     im internen Datenspeicher

@DPTR		im externen Datenspeicher

Befehle

- arithmetische

ADD	z.b. 	ADD A,R0

ADD A,0E0H

ADD A,#5

ADDC	addiere mit Carry

ADDC Ziel,Quelle

SUBB	subtrahiere mit Borrow

kein SUB !

INC

DEC

INC  DPTR  (bei DPTR nur INC ! )

MUL	AB	AB=A*B

A unteres Byte

B oberes Byte

DIV  	AB	A/B

A ganzzahliger Anteil

B Rest

- logische Befehle

ANL		Ziel = Ziel und Quelle

ORL		Ziel = Ziel oder Quelle

XRL		Exklusives Oder

CLR		auf 0 setzen  z.b. CLR A

CPL		Ziel = Ziel      z.b. CPL A

RL    	A	Rotation

RLC 		A

RR		A

RRC		A	nur in A !

SWAP	A	Halbbytes von A tauschen

(  nur A !

- Datentransfer

MOV			Ziel und Quelle interner Datenspeicher

MOV	DPTR,#16 Bit Wert

MOVC		Ziel im Internen Datenspeicher, Quelle im Programmspeicher

MOVX		Ziel interner Datenspeicher, Quelle im externen Datenspeicher

PUSH

POP

XCH		A,...	Exchange, Tausch

XCHD	A,...	Exchange low digit (untere 4 Bit)

Beispiel Programm 8 Bit Addition

ORG 4100H

MOV R0,#55H

MOV R1,#55H

MOV A,#00H

MOV A, R1

ADD A, R0

MOV R2, A

MOV COMMAND, #ccSNAP

oder;     MOV 030H, #020H

LCALL MONITOR

oder;     LCALL 0200H

RET

END

Programm 16 Bit Addition

R0 R1	Zahl1

R2 R3	Zahl2

High Low

Byte

(

R4 R5	Ergebnis

Ausgabe Ergebnis mit ccSNAP

Beispiel Programm 16 Bit Addition

ORG 4100H

MOV R0,#0E9H

MOV R1,#0E9H

MOV R2,#44H

MOV R3,#44H

MOV A,#00H

MOV A, R1

ADD A, R3

MOV R5, A

MOV A,#00H

MOV A, R0

ADDC A, R2

MOV R4, A

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

RET

END

Übung 1 Skript

a)			MOV		SP, #6FH		// SP oder 081H für Stackpointer

b)			Speicherzelle	00 = 00

„		01 = 01

„		1F = 1F

direkte  Adressierung:

MOV		00, #00

MOV		01, #01				Registerband 0 ...3

...

MOV		1FH, #1FH

indirekte Adressierung

MOV		R0, #1FH		; Zählerstartwert

Schleife:	MOV		A, R0

MOV		@R0, A

DJNZ	R0, Schleife

c)			MOV		PSW, #00H  	// PSW oder 0D0H

MOV		COMMAND,#ccSNAP

LCALL	MONITOR

d)			MOV		PSW,#08H

MOV		COMMAND,#ccSNAP

LCALL	MONITOR

MOV		PSW,#10H

MOV		COMMAND,#ccSNAP

LCALL	MONITOR

MOV		PSW,#18H

MOV		COMMAND,#ccSNAP

LCALL	MONITOR

Beispiel Programm Übung 1

ORG 4100H

MOV SP,#6FH

MOV R0,#1FH

Schleife: MOV A,R0

MOV @R0,A

DJNZ R0,Schleife

MOV PSW,#00H

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

MOV PSW,#08H

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

MOV PSW,#10H

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

MOV PSW,#18H

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

RET

END

Übung 2 Skript

bitweises MOV

MOV		C, Bit

MOV		Bit, C

Schalter Adresse 0C000H

(  externer Datenspeicher

(	MOVX	A, @DPTR

A.7 (	Schalter 1

A.6 (	Schalter 2

A.5 (	Schalter 3

A.4 (	Schalter 4

LED´s		P1 = 090H (Adresse)			C

P1.4 (	LED 1

P1.5 (	LED 2

P1.6 (	LED 3

P1.7 (	LED 4

Beispiel Programm Übung 2

ORG 4100H

start:  MOV DPTR,#0C000H

MOVX A,@DPTR

MOV C,A.7

MOV P1.4,C

MOV C,A.6

MOV P1.5,C

MOV C,A.5

MOV P1.6,C

MOV C,A.4

MOV P1.7,C

MOV COMMAND, #ccSNAP

LCALL MONITOR

SJMP start

RET

END